ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ,

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ  ΟΓΚΟΥ

ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ.

Του Ανδρέα  Αν. Γεωργιάδη , πολιτικού μηχανικού

Η εισήγηση	προέκυψε από την αξιολόγηση της δουλειάς που πραγματοποίησε  ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από το Τ.Ε.Ε. Τμ. Θράκης, στα πλαίσια της κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/PHARE CBC,  ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000 – 2006,  με τίτλο «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ», με φορέα του έργου το Τ.Ε.Ε. Τμ. Θράκης.

Ερευνήθηκαν συνολικά 186 οικισμοί, με συνολικό πληθυσμό 31.475 κατοίκους και πιο συγκεκριμένα:

- 111 οικισμοί στο Ν. Ξάνθης, με 23.821 κατοίκους,

- 52 οικισμοί στο Ν. Ροδόπης, με 6.415 κατοίκους &

- 23 οικισμοί στο Ν. Έβρου, με 1.239 κατοίκους,

Οι οικισμοί τονίζεται ,ότι δεν αποτελούν το σύνολο των ορεινών οικισμών των 3 νομών.

Η περιοχή μελέτης και έρευνας για το παραπάνω έργο, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Ν. Ξάνθης, στο βόρειο τμήμα του Ν. Ροδόπης και στο κεντρικό & ανατολικό τμήμα του Ν. Έβρου και πιο συγκεκριμένα τους ορεινούς οικισμούς του όγκου της Ροδόπης που βρίσκονται κατά μήκος της μεθοριακής γραμμής Ελλάδας – Βουλγαρίας     (εικ. 1).

Εικ. 1: Η περιοχή μελέτης από την μεριά της Ελλάδας.

Σε ότι αφορά στις υπάρχουσες ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, της περιοχής μελέτης, και αρχικά στο ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ:

- Πραγματοποιήθηκε καταγραφή του υπάρχοντος οδικού δικτύου, με όλα τα τεχνικά έργα του, όπως γέφυρες, Ιρλανδικές διαβάσεις, παλαιά πέτρινα τοξωτά γεφύρια κλπ.

- Θα πρέπει να τονιστεί ότι καθώς πρόκειται για ορεινούς και απομακρυσμένους οικισμούς, εκ των πραγμάτων η πρόσβαση είναι προβληματική και δύσκολη.

- Ακριβώς για το οδικό δίκτυο, στο Ν. Ξάνθης το 82% είναι ασφαλτοστρωμένο, στο Ν. Ροδόπης αντίστοιχα είναι ασφαλτοστρωμένο το 71% και στο Ν. Έβρου το 96%.

- Τα νούμερα αυτά, σε σχέση με τους οικισμούς του κάθε νομού, δείχνουν πρακτικά ότι το σύνολο σχεδόν των οικισμών στους νομούς Ξάνθης και Έβρου, έχει μια σχετικά καλή και άνετη πρόσβαση.

- Στο Ν. Ροδόπης, μια πρώτη ανάγνωση, δείχνει ότι τα πράγματα είναι σε κάπως πιο άσχημη κατάσταση, η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική (πολύ χειρότερη), καθώς  στο 29% του μη ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, βρίσκεται ένας σημαντικότατος αριθμός οικισμών, καθώς οι μισοί περίπου οικισμοί έχουν πρόσβαση αποκλειστικά από χωματόδρομο ή από τμήμα μη ασφαλτοστρωμένης οδού.

- Και στους 3 νομούς, τμήματα του οδικού δικτύου μη ασφαλτοστρωμένα, συνεπάγονται δύσκολη πρόσβαση και διάβαση από χαντάκια, νεροφαγιές, λακκούβες κλπ., που σε περίπτωση κακοκαιρίας, είναι προφανές ότι η κατάσταση επιδεινώνεται (εικ. 2).

Επί πλέον αυτών, και σε σχέση με τον προσανατολισμό και την θέση του κάθε οικισμού:

- Κάθε οικισμός, έχει Νότιο ή Νοτιοανατολικό προσανατολισμό (βιοκλιματικά χαρακτηριστικά) και βρίσκεται δίπλα ή κοντά σε ρέμα.

- Η διάβαση του ρέματος για την πρόσβαση στον οικισμό, είναι δεδομένη και πραγματοποιείται από έναν μεγάλο αριθμό γεφυρών που στην πλειοψηφία τους είναι μεγάλες σε ηλικία με εμφανή σημάδια φθορών.

- Δεν κατέστη δυνατή κάποια πιο λεπτομερής καταγραφή προβλημάτων στις γέφυρες αυτές. Από την εικόνα όμως που παρουσιάζουν, γίνεται αντιληπτό ότι πολλές από αυτές απαιτούν εκτεταμένη συντήρηση και στο κοντινό μέλλον αντικατάσταση (εικ. 6,7,8).

- Παράλληλα, υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός Ιρλανδικών διαβάσεων.

- Η Ιρλανδική διάβαση, αποτελεί έναν εύκολο στην μελέτη, απλό στην κατασκευή και οικονομικό τρόπο για την διέλευση ενός δρόμου εγκάρσια από κάποιο ρέμα, αλλά παρουσιάζει προφανή προβλήματα λειτουργίας, καθώς όταν το ρέμα έχει πολύ νερό ή έχει παγώσει, πολύ απλά η διέλευση είναι αδύνατη (εικ. 3,4,5).

Εικ.2: Ο δρόμος προς την Άρδεια. Νεροφαγιές, χαντάκια, πέτρες κλπ. (Ν. Ροδόπης).

Εικ. 3: Ο δρόμος προς την Κάτω Μεγάλη Άδα (Ν. Ροδόπης). Κακοτράχαλος χωματόδρομος, Ιρλανδική διάβαση που συχνά τον χειμώνα η διάβασή της είναι πολύ δύσκολη.

Εικ. 4: Ο δρόμος προς Τρία Σπίτια (Ν. Έβρου). Δύσκολος και κακοτράχαλος χωματόδρομος, που διέρχεται μέσα από ρέμα, χωρίς κάποιο τεχνικό έργο.

Εικ. 5: Ο δρόμος προς Τσαλαπετεινό (Ν. Ξάνθης). Σχετικά βατός χωματόδρομος, που διέρχεται από Ιρλανδική διάβαση και πολύ όμορφο τοπίο.

Εικ. 6: Η γέφυρα για την Άνω Δροσινή (Ν. Ροδόπης), Μεγάλης ηλικίας, μεγάλο μήκος, κατάστρωμα με μία λωρίδα κυκλοφορίας και ορατά σημάδια φθοράς.

Εικ. 7: Η γέφυρα στο Ποταμοχώρι (Ν. Ξάνθης). Παλιά γέφυρα όπου η ορμή του νερού έχει αρχίσει να υποσκάπτει τα βάθρα.

Εικ. 8: Η γέφυρα πριν την Δρύμη (Ν. Ροδόπης). Μικρή γέφυρα με εμφανή σημάδια φθορών, που εξυπηρετεί όχι μόνο τον συγκεκριμένο, αλλά μια συστάδα οικισμών, καθώς βρίσκεται στον δρόμο προς Οργάνη.

Πολύ σημαντικό στοιχείο και για το οποίο θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία, αποτελούν τα παλαιά πέτρινα γεφύρια που υπάρχουν σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης.

- Τα περισσότερα από αυτά, βρίσκονται στο Ν. Ξάνθης, πολλά από τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα ως διαβάσεις.

- Όλα τα πετρόχτιστα γεφύρια, από μόνα τους αποτελούν στοιχείο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, ιστορικής και πολιτιστικής

Εικ. 8: Το γεφύρι στα Πάτερμα (Ν. Ροδόπης). Δίτοξο γεφύρι, σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

κληρονομιάς, όπως επίσης και ένα σημαντικό τουριστικό

στοιχείο (εικ. 8,9,10,11,12,13).

Εικ. 9: Το γεφύρι στον Κάτω Μύτικα (Ν. Ροδόπης)

Εικ. 10: Το γεφύρι στον δρόμο για Χαράδρα (Ν. Ροδόπης). Ο πολιτισμός, έκανε το θαύμα του, με μια ωραία τσιμεντόστρωση στο κατάστρωμα.

Εικ. 11: Το γεφύρι στο Κάτω Καρυόφυτο (Ν. Ξάνθης) που χρησιμοποιείται κανονικά.

Εικ. 12: Το γεφύρι στην Μέδουσα (Ν. Ξάνθης) που χρησιμοποιείται κανονικά.

Εικ. 13: Δίτοξο πέτρινο γεφύρι στον Πετρόλοφο (Ν. Έβρου). Απαραίτητο στοιχείο η τσιμεντόστρωση στο κατάστρωμά του.

Σε ότι αφορά τις Αστικές υποδομές, δηλαδή το Οδικό Δίκτυο εντός των οικισμών, καθώς και τα υπόλοιπα Αστικά Δίκτυα,

- θα πρέπει να τονιστεί εξ’ αρχής, ότι καθώς πρόκειται για ορεινούς οικισμούς, και πάλι εκ των πραγμάτων θα υπάρχει προβληματικό εσωτερικό οδικό δίκτυο, ενώ και τα υπόλοιπα αστικά δίκτυα θα παρουσιάζουν προβλήματα.

- Στους μεγαλύτερους οικισμούς η πλειοψηφία του εσωτερικού οδικού δικτύου αποτελείται από τσιμεντόδρομους και ασφαλτόδρομους.

- Αντίστοιχα, στους μικρότερους οικισμούς, μεγαλώνει το ποσοστό των χωματόδρομων, ενώ υπάρχουν και πολύ καλά διατηρημένα λιθόστρωτα και πλακόστρωτα (εικ. 14).

Στα υπόλοιπα αστικά δίκτυα, σε όλη την περιοχή μελέτης:

- Υπάρχουν οικισμοί χωρίς αποκομιδή απορριμμάτων, σημαντικότατο πρόβλημα, καθώς η μη οργανωμένη αποκομιδή απορριμμάτων συνεπάγεται ανεξέλεγκτες χωματερές δίπλα στους οικισμούς και μέσα σε ένα ιδιαίτερα όμορφο φυσικό περιβάλλον (εικ. 15).

- Υπάρχουν οικισμοί χωρίς δίκτυο ύδρευσης (εικ. 16).

- Υπάρχουν οικισμοί χωρίς αποχέτευση.

- Υπάρχουν οικισμοί ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ (εικ. 17).

Εικ. 14: Λιθόστρωτο στην Άρδεια (Ν. Ροδόπης)

Εικ. 15: Ανεξέλεγκτος σκουπιδότοπος, λίγα μέτρα από τον οικισμό της Σκιάδας (Ν. Ροδόπης)

Εικ. 16: Χαμηλό Κοιν. Κέχρου (Ν. Ροδόπης). Οικισμός χωρίς δίκτυο ύδρευσης, όπου οι κάτοικοι με στέρνες και με δίκτυα κατασκευασμένα από τους ίδιους, από τις πηγές εώς τα σπίτια τους, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

Εικ. 17: Άνω Μύτικας (Ν. Ροδόπης). Οικισμός χωρίς ρεύμα. Κι όμως οι κάτοικοί του που όλη την εβδομάδα ζουν και εργάζονται στην Κομοτηνή, την Παρασκευή το μεσημέρι επιστρέφουν στο χωριό τους!

Μέσα στην περιοχή μελέτης, την τελευταία 10ετία έχουν κατασκευαστεί σημαντικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, που σαφέστατα αναβαθμίζουν την περιοχή (στρατηγικά, γεωπολιτικά κλπ.).

Πρόκειται για τα Αιολικά Πάρκα που βρίσκονται στο Ν. Ροδόπης και στο Ν. Έβρου, καθώς και για το φράγμα στον οικισμό της Γρατινής (Ν. Ροδόπης.

- Συνολικά, υπάρχουν 5 Αιολικά Πάρκα στην περιοχή του Κέχρου (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Ι, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΙΙ, ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ, ΓΕΡΑΚΙ & ΣΩΡΟΣ), με 71 ανεμογαννήτριες, 2 Αιολικά Πάρκα στην περιοχή της Χλόης (ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ & ΚΕΡΒΕΡΟΣ) με 55 ανεμογαννήτριες και 3 Αιολικά Πάρκα στο Ν. Έβρου, στα όρια με το Ν. Ροδόπης (ΔΙΔΥΜΟΣ ΛΟΦΟΣ, ΧΑΡΑΚΩΜΑ & ΜΥΤΟΥΛΑ) με 32 ανεμογεννήτριες (εικ. 17).

- Μια σημαντική πληροφόρηση από τους υπεύθυνους διαχείρισης των Αιολικών Πάρκων, αναφέρει προθέσεις των εταιρειών το 2015, να υπάρχουν συνολικά περί τις 1.000 (!) ανεμογεννήτριες.

- Το φράγμα της Γρατινής (χωμάτινο φράγμα), βρίσκεται στο κέντρο του Ν. Ροδόπης και συλλέγει τα νερά από το ρέμα που διέρχεται από τους οικισμούς Άνω & Κάτω Μύτικα, Άρδεια, Άδα και Πάτερμα, και τροφοδοτεί τον ΑΗΣ Κομοτηνής.(εικ. 18)

Εικ. 17: Ανεμογεννήτριες, πάνω από τον οικισμό Μοναστήρι της Κοιν. Κέχρου (Ν. Ροδόπης).

Εικ. 18: Το χωμάτινο φράγμα της Γρατινής (Ν. Ροδόπης).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:

Σε όλους του οικισμούς της περιοχής μελέτης, συναντούμε κτίρια ορθογωνικής κάτοψης, κατασκευασμένα από φέρουσα τοιχοποιία – λιθοδομή.

Τα κτίρια της κατοικίας, είναι ισόγεια ή 2όροφα (όπου στο ισόγειο υπάρχει ο σταύλος για τα ζώα) ενώ τα βοηθητικά κτίρια (σταύλοι, αποθήκες), είναι ισόγεια. Σε όλες τις περιπτώσεις το καθαρό ύψος του ορόφου βρίσκεται στα 2,00 περίπου μέτρα.

Η τοιχοποιία από πέτρα, έχει πάχος από 40 εώς 70 εκ., με συνηθέστερο το πάχος των 50 εκ.

Στα κτίρια της κατοικίας, παρατηρείται η χρήση κονιάματος (από λάσπη & άχυρα), ενώ στα βοηθητικά κτίρια δεν χρησιμοποιείται κονίαμα (ξερολιθιά). Σε κάθε περίπτωση, η τοιχοποιία ενισχύεται από οριζόντια ξύλινα σαινάζ ανά τακτά διαστήματα, με τις αποστάσεις μεταξύ τους να κυμαίνονται από 40 εώς 80 εκ.

Δεν παρατηρήθηκαν θεμέλια, καθώς κατά κανόνα τα κτίρια εδράζονται σε βράχο ή σε βραχώδες έδαφος. Ουσιαστικά, τα κτίρια εδράζονται και αγκυρώνονται (δηλ. πρακτικά θεμελιώνονται) από το ίδιο και πολύ μεγάλο βάρος των υλικών κατασκευής.

Η πέτρα που χρησιμοποιείται στην τοιχοποιία, προέρχεται από ποτάμια ή από λατομεία.

Οικισμοί που βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο ή κοντά σε ποτάμι, χρησιμοποιούν ποταμίσια (στρογγυλεμένη) πέτρα, ενώ οικισμοί που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο (λιγότερη βλάστηση, πιο βραχώδες ανάγλυφο) χρησιμοποιούν πέτρα από λατομείο (ορθογωνισμένη).

Συνήθως, το εξωτερικό των κτιρίων είναι ανεπίχριστο, ενώ το εσωτερικό τους (κατοικίες) είναι πάντα επιχρισμένο, με κονίαμα από λάσπη & άχυρα (εικ. 19, 20, 21, 22, 23).

Εικ. 19: Τοιχοποιία κατοικίας, όπου διακρίνεται το συνδετικό κονίαμα (Ν. Ροδόπης)

Εικ. 20: Πάτερμα Ν. Ροδόπης. Κτίριο κατοικίας με  τοιχοποιία από στρογγυλεμένη (ποταμίσια) πέτρα, έδραση σε βράχο, ακανόνιστες περασιές και μεγάλες πέτρες χαμηλά στο έδαφος, μικρότερες πέτρες, καθαρές περασιές & ξύλινο σαινάζ ψηλότερα.

Εικ. 21 & 22:Λατομείο (νταμάρι) στην Εσοχή (Ν. Ροδόπης), από όπου με απλά εργαλεία πραγματοποιείται η εξόρυξη της πέτρας

Εικ. 23: Κατοικία στη Ραγάδα (Ν. Ροδόπης - οικισμός σε υψηλό υψόμετρο). Τοιχοποιία από ορθογωνισμένη πέτρα λατομείου.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ & ΣΤΕΓΕΣ

Όλα τα κτίρια καλύπτονται από ξύλινη αυτοφερόμενη τετράριχτη στέγη.

Η στέγη είναι κατασκευασμένη από χοντρούς αμοίβοντες, ουσιαστικά από αυτούσιους ή με ελάχιστη επεξεργασία κορμούς δένδρων.

Οι αμοίβοντες, ενώνονται με παπάδες & ελκυστήρες, ενώ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η πλήρης έλλειψη αντιρίδων, αφού κατά μήκος του ελκυστήρα, υπάρχουν μόνο ορθοστάτες.

Όλες οι συνδέσεις στα ξύλα της στέγης, πραγματοποιούνται από χειροποίητα σιδερένια καρφιά.

Στα κτίρια κατοικίας, η στέγη καλύπτεται από πέτρινες πλάκες σχιστολίθου, οι οποίες είναι τοποθετημένες σε περασιές που έχουν στοιχιθεί με ράμμα, ενώ στα βοηθητικά κτίρια, η στέγη καλύπτεται από άχυρα.

Υπολογίζεται ότι στην επικάλυψη με πλάκες, το φορτίο της στέγης ανέρχεται στα 150-160 kg/m2  -πέτρα: 90-100 kg/m2+ Ι.Β. ζευκτών & τεγίδων: 50-60 kg/m2- (εικ. 24,25,26).

Εικ. 24: Επικάλυψη στέγης κατοικίας με πλάκες σχιστολίθου.(Μοναστήρι Ν. Ροδόπης)

Εικ. 25: Καλύβα στην Σαρακηνή (Ν. Ροδόπης), με επικάλυψη από άχυρα.

Εικ. 26: Εσωτερικό ξύλινης στην Άνω Δροσινή (Ν. Ροδόπης). Πλήρης απουσία αντιρίδων.

ΣΑΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ…

- Η ομάδα εργασίας, εργάστηκε 7 περίπου μήνες, διασχίζοντας μερικές χιλιάδες χιλιομέτρων ορεινής περιοχής.

- Η καταγραφή μιας περιοχής, για την οποία μέχρι σήμερα υπήρχαν ελάχιστα (ή και καθόλου) στοιχεία και μάλιστα η λεπτομερής καταγραφή οικισμών, οδικών αξόνων,  δικτύων και τεχνικών έργων, πληθυσμιακών και πολιτιστικών στοιχείων κλπ., αποτελεί σημαντικότατη παρακαταθήκη.

- Ο όγκος όλων αυτών των πληροφοριών, ήδη αξιολογείται και ψηφιοποιείται από το Τ.Ε.Ε. Θράκης, καθώς δημιουργείται βάση δεδομένων GIS.

- Παράλληλα, οι επαφές που υπήρξαν με τους κατοίκους, ανέδειξαν την φιλοξενία τους και την αγάπη για την περιοχή που ζουν εδώ και αιώνες, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και τον προβληματισμό και τις ανησυχίες τους για το μέλλον.

- Ελάχιστοι βρέθηκαν που να θέλουν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, ώστε να έρθουν και να ζήσουν στον «πολιτισμό» και γι’ αυτό θα πρέπει να δειχθεί στην περιοχή η απαραίτητη προσοχή.

- Πρόκειται βέβαια για μια περιοχή με μοναδικά στοιχεία φυσικής ομορφιάς που σε συνδυασμό με τα πολιτιστικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, μπορεί να προσδώσει μια νέα και ιδιαίτερη δυναμική και στους 3 νομούς της Θράκης.